Nevýbušné asynchronní motory

Ing. Zdeněk Žák, CSc.

Ing. Tomáš Láznička

- Všeobecně

Provedení elektromotorů pracujících v prostředí s nebezpečím výbuchu se značně liší od běžných motorů. Jejich konstrukční uspořádání má jednak znemožnit vznícení výbušné atmosféry v důsledku místního povrchového přehřátí, jednak musí zabránit šíření požáru z vnitřního prostoru motoru do vnějšího prostředí s výbušnou atmosférou, která může být tvořena směsí vzduchu a hořlavých plynů, par, mlhy nebo hořlavého prachu.

Všeobecné požadavky na tyto motory jsou shrnuty v ČSN EN 60079-0 a v návazných normách, které s platností od 1.3.2007 nahrazují starší normu ČSN EN 50014 z října 1998.

Nová norma zahrnuje základní požadavky Směrnice 94/9/EC Evropského parlamentu z 23.3.1994, která se vztahuje k zařízením a ochranným systémům určeným pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Evropský dokument byl do českého prostředí zaveden nařízením vlády NV 23/2003 Sb. pod názvem směrnice Rady a Evropského parlamentu 94/9/ES. Německé označení téhož dokumentu je 94/9/EG.

Účelem směrnice je zajistit volný pohyb výrobků na území Evropské unie. Zkráceně se směrnice označuje zkratkovým slovem ATEX (Atmospheres Explosibles).

Souhlas provedení motoru s požadavky norem prověřuje v České republice notifikovaný (=oprávněný) orgán č.1026 FTZÚ Ostrava-Radvanice, který ke každému zařízení vystavuje ES Certifikát o přezkoušení typu.

Povinností výrobce je vystavení ES Prohlášení o shodě, kterým se stvrzuje provedení motoru dle směrnice 94/9/ES.

V označení motorů určených pro provoz ve výbušném prostředí se za znakem        uvádí jednak druh prostředí, jednak způsob ochrany motoru a dále písmenný znak Ex (výrobek dle ČSN EN 60079), který nahrazuje dnes už neplatné dřívější označení EEx dle ČSN EN 50014.

Šestiúhelníková značka se vpisem       je symbolem Evropské unie pro nevýbušné výrobky.

Země mimo Evropskou unii nemusí uznávat certifikáty ATEX a podmínky vstupu těchto zařízení na jejich vnitřní trh si stanovují dle vlastního uvážení.

- Klasifikace nevýbušných zařízení do skupin

Podle prostředí, v nichž má nevýbušné zařízení pracovat, se rozlišují dvě skupiny:

Skupina I – Elektrická zařízení pro doly s výskytem metanu.

Skupina II – Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru jinou než v dolech s výskytem metanu, obvykle v chemickém průmyslu nebo jinde na povrchu.

- Klasifikace nevýbušných zařízení do kategorií

Skupina zařízení I má dvě kategorie:

| Kategorie M1 | – | zařízení zajišťuje velmi vysoký stupeň ochrany v prostředí hlubinných dolů i na jejich povrchu se značným výskytem metanu a hořlavého prachu. Při vzniku výbušné atmosféry zůstávají zařízení v činnosti. |
| --- | --- | --- |
| Kategorie M2 | – | zařízení zajišťuje vysoký stupeň ochrany v prostředí hlubinných dolů i na jejich povrchu, kde je pravděpodobný výskyt metanu a hořlavého prachu. Při vzniku výbušné atmosféry se zařízení odpojují. |

Skupina zařízení II má tři kategorie:

| Kategorie 1 | – | zařízení zajišťuje velmi vysoký stupeň ochrany v prostorech, kde se trvale, dlouho nebo často vyskytuje výbušná atmosféra tvořená plyny, parami, mlhou nebo hořlavým prachem. Při vzniku výbušné atmosféry zůstává zařízení v provozu. |
| --- | --- | --- |
| Kategorie 2 | – | zařízení zajišťuje vysoký stupeň ochrany v prostorech, kde se pravděpodobně vyskytuje výbušná atmosféra tvořená plyny, parami, mlhou nebo hořlavým prachem. Při vzniku výbušné atmosféry se zařízení odpojuje. |
| Kategorie 3 | – | zařízení s běžným stupněm ochrany v prostorech, kde se výbušná atmosféra vyskytuje výjimečně a krátce. Při vzniku výbušné atmosféry se zařízení odpojuje. |

Číselný znak 1, 2, 3 se doplňuje o písmenný znak G (prostředí s výbušnými plyny) nebo D (prostředí s výbušným prachem).

- Druhy ochran zařízení proti nebezpečí výbuchu

Pokud není uvedeno jinak, jsou zařízení vyhovující ČSN EN 60079 určena pro provoz za normálních atmosférických podmínek

- teplota od -20 do +60 °C,

- tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar),

- vzduch s obsahem kyslíku 21 %.

Normální provozní teplota okolí motorů je -20 až +40 °C.

Stupeň odolnosti zařízení proti nebezpečí výbuchu je dán druhem použité ochrany. Potřebná konstrukční opatření jsou uvedena v příslušných normách.

Druhy ochran:

- pevný závěr „d“ – nejvyšší stupeň ochrany motoru,

- závěr s vnitřním přetlakem „p“

- pískový závěr „q“,

- olejový závěr „o“,

- zajištěné provedení „e“ – střední stupeň ochrany motoru,

- jiskrová bezpečnost „i“,

- typ ochrany „n“ (nejiskřivý zdroj poruch),

- zalití zalévací hmotou „m“.

Označení „závěr“ zahrnuje všechny stěny, kryty, kabelové vývodky, průchodky, hřídele atd., které přispívají k dosažení požadovaného stupně ochrany nevýbušného zařízení.

Druh použité ochrany se s malou mezerou zapisuje za znak Ex znamenající, že zařízení odpovídá uvedenému druhu ochrany, např. Ex d, Ex de, Ex e.

- Skupiny výbušnosti plynů

Podle stupně nebezpečnosti jsou výbušné plyny rozděleny do tří skupin:

| A | – | nejnižší stupeň, málo nebezpečné, např. aceton, čpavek, benzol, etan, kysličník uhelnatý, metan, propan, etylalkohol, benzín, topné oleje, |
| --- | --- | --- |
| B | – | střední stupeň, např. svítiplyn, etylen, sirouhlík, |
| C | – | nejvyšší stupeň, nejnebezpečnější, např. vodík, acetylen. |

Zařízení odpovídající vyšší skupině výbušnosti plynů C vyhovují samozřejmě i pro nižší stupně výbušnosti plynů A nebo B, není třeba vyžadovat zvláštní certifikát pro skupinu A či B.

Odolnost zařízení proti výbuchu plynů se řídí podle velikosti spár (tj. vzduchových mezer) mezi jednotlivými dílci, přes které se výbuch nebo zapálení plynu uvnitř zařízení nesmí přenést do vnějšího prostředí. Spáry současně slouží k postupnému uvolňování přetlaku zplodin po výbuchu či hoření uvnitř zařízení.

- Teplotní třídy

Povrchová teplota nevýbušného zařízení nesmí způsobit zapálení výbušné směsi. Přípustná velikost této teploty se pro obě skupiny zařízení liší.

Skupina I

- povrchová teplota až 150 °C v místech, kde může dojít k usazování výbušného prachu,

- povrchová teplota až 450 °C v místech, kde nemůže dojít k usazování výbušného prachu.

Skupina II

Přípustná povrchová teplota je rozdělena do šesti tříd:

| Třída | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povrchová teplota, °C | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 | 85 |

Elektromotory s izolačním systémem třídy F (teplota vinutí nejvýše 155 °C, oteplení vinutí do 105 K při teplotě okolí +40°C) nebo H (teplota vinutí nejvýše 180 °C, oteplení vinutí do 125 K při teplotě okolí +40°C) obvykle vyhovují se značnou rezervou třídě T4 i při plném zatížení. K dosažení třídy T5 je však nutno zatížení mírně snížit (nejvýše o 20%).

Povrchová teplota T4 nemůže způsobit zapálení hořlavých prachů ze dřeva, papíru, tkanin, potravin, uhlí a plastů. Zápalné teploty všech výbušných plynů jsou rovněž vysoko nad povrchovou teplotou T4. Požadavek na dosažení třídy T5 je často technicky nepodložený.

- Klasifikace nebezpečných prostorů

Zapálení výbušné směsi ať už ve vnitřním prostoru motoru, nebo v jeho vnějším okolí, může být způsobeno místním přehřátím motoru, zkratem vinutí, jiskřením mezi svorkami, mechanickým třením, plamenem z vnějšího zdroje, bleskem, výbuchem, elektrostatickou elektřinou atd.

Provozovatel musí stanovit druh nebezpečného prostoru, v němž má nevýbušné zařízení pracovat. Rozlišuje se 6 zón:

Prostředí s výbušnými plyny, párami a mlhou (označení kategorie přídavným písmenem G=gases=plyny)

| Zone 0 | – | výbušná atmosféra je přítomna trvale, dlouho, často. Vyhovují přístroje kategorie 1G. Elektromotory se nemají používat. |
| --- | --- | --- |
| Zone 1 | – | výbušná atmosféra se vyskytuje pravděpodobně. Vyhovují přístroje kategorie 2G a 1G. Elektromotory se závěrem d, e, de. |
| Zone 2 | – | výskyt výbušné atmosféry je nepravděpodobný. Vyhovují přístroje kategorie 3G + 2G + 1G. Elektromotory se závěrem d, e, de. |

Prostředí s hořlavým prachem (označení kategorie přídavným písmenem D=dust=prach).

| Zone 20 | – | výbušná atmosféra je přítomna trvale, dlouho, často. Přístroje musí odpovídat kategorii 1D. Zde není vhodné používat elektromotory. |
| --- | --- | --- |
| Zone 21 | – | výbušná atmosféra se vyskytuje pravděpodobně. Vyhovují přístroje kategorie 2D a 1D. Elektromotory s pevným závěrem d, se zmenšenými spárami, prachotěsné provedení IP65. |
| Zone 22 | – | výskyt výbušné atmosféry je nepravděpodobný, řídký, krátký. Vyhovují přístroje kategorie 3D + 2D + 1D. Elektromotory s pevným závěrem d, zmenšené spáry, prachotěsné provedení IP65. |

Účinky prachovzdušných směsí jsou daleko nebezpečnější než účinky plynů a par. Množství usazeného prachu se s časem zvětšuje, zatímco koncentrace plynů a par klesá. Minimální koncentrace prachu je v mezích 20 až 60 g/m3, maximální koncentrace dosahuje 2 až 6 kg/ m3.

Prach se zrny nad 0,4 mm se pokládá za nevýbušný.

- Příklady označování stupně nevýbušnosti elektromotorů

I M2 Ex d I – Motor s pevným závěrem (motor i svorkovnice) určený pro práci ve skupině I (doly), kategorie M2.

II 2G Ex d IIC T4 – motor s pevným závěrem (motor i svorkovnice) určený pro práci ve skupině II (povrch), kategorie 2G (pravděpodobný výskyt výbušných plynů), skupina plynů IIC (odolnost proti všem plynům), třída T4 (povrch do 135°C). Vhodný pro ZONE 1 a ZONE 2.

II 2GD Ex de IIB T5 -  motor s pevným závěrem d, zajištěná svorkovnice e, určený pro práci ve skupině II (povrch), kategorie 2GD (pravděpodobný výskyt výbušných plynů a prachu), skupina plynů IIB (odolnost proti plynům skupiny B), třída T5 (povrch do 100°C). Vhodný pro ZONE 1 a ZONE 2.

II 2G Ex d IIB + H2 T4 – motor s pevným závěrem (motor i svorkovnice), určený pro práci ve skupině II (povrch), kategorie 2G (pravděpodobný výskyt výbušných plynů), skupina plynů IIB (odolnost proti plynům skupiny B zvýšená o odolnost vůči vodíku), třída T4 (povrch 135°C). Vhodný pro ZONE 1 a ZONE 2.

Klasifikace zařízení do výbušného prostředí je přehledně shrnuta v tabulce T1. Klasifikace nebezpečných prostorů (zóny) s uvedením požadované kategorie přístrojů je uvedena v   tabulce T2.

| KLASIFIKACE NEVÝBUŠNÝCH MOTORŮ |
| --- |
| Tabulka T1 - Klasifikace zařízení |  |  |  |  |
| Skupina | Kategorie | Stupeň | Výskyt výbušné | Provoz při | Prach | Teplotní |
|  |  | ochrany | atmosféry | nebezpečí | Plyny | třída |
|  |  |  |  | výbuchu |  |  |
| I | M1 | velmi | TRVALÝ. |  |  | Povrch 150°C, |
| doly |  | vysoký | metan + hořlavý | ano | Prach | možnost usazování |
|  |  |  | prach |  | (Dust) |  | prachu |  |
|  | M2 | vysoký | PRAVDĚPODOBNÝ. |  |  |  | Povrch 450°C, |  |
|  |  |  | metan + hořlavý | odpojit |  | bez usazování |
|  |  |  | prach |  |  | prachu |
| II | 1 | velmi | TRVALÝ. |  |  |  |
| povrch |  | vysoký | Plyny, páry, | ano | Plyny | T1……450°C |
|  |  |  | mlhy |  | (Gases) | T2……300°C |
|  | 2 | vysoký | PRAVDĚPODOBNÝ. |  |  | T3……200°C |
|  |  |  | Plyny, páry, | odpojit |  | T4……135°C |
|  |  |  | mlhy |  |  | T5……100°C |
|  | 3 | běžný | VÝJIMEČNÝ. |  |  | T6…..…85°C |
|  |  |  | Plyny, páry, | odpojit |  |  |
|  |  |  | mlhy |  |  |  |
|  |  | český výrobce uveden v čísle 10/2007 |  |  |
| Tabulka T2 - Klasifikace prostředí |  |  |  |
| Zóna | Výskyt výbušné atmosféry | Použitelná | Skupina plynů G nebo prachu D |
|  |  |  |  | kategorie zařízení |  |
| 0 | TRVALÝ, DLOUHO, ČASTO. | 1G | II A – běžná odolnost |
|  | Plyny, páry, mlhy |  |  | běžné plyny, metan, |
|  |  |  |  |  | etan, propan, benzínové výpary |
| 1 | PRAVDĚPODOBNÝ. |  | 2G + 1G | II B - vysoká odolnost |
|  | Plyny, páry, mlhy |  |  | všechny plyny bez acetylenu a vodíku |
| 2 | NEPRAVDĚPODOBNÝ, ŘÍDCE, KRÁTCE. | 3G + 2G + 1G | II C – nejvyšší odolnost |
|  | Plyny, páry, mlhy |  |  | všechny plyny |
| 20 | TRVALÝ, DLOUHO, ČASTO. | 1D | Hořlavý prach |
|  | Hořlavý prach |  |  |  |
| 21 | PRAVDĚPODOBNÝ. |  |  | 2D + 1D |  |
|  | Hořlavý prach |  |  |  |  |
| 22 | NEPRAVDĚPODOBNÝ, ŘÍDCE, KRÁTCE. | 3D + 2D + 1D |  |
|  | Hořlavý prach |  |  |  |
|  |  | český výrobce uveden v čísle 10/2007 |  |  |

- Nevýbušné asynchronní motory

  - Základní technické informace

Český výrobce nevýbušných asynchronních motorů dodává na trh motory s typovým označením

| - | AOM | - | stroje v patkovém provedení | IM 1… | (B3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | AVM | - | stroje v přírubovém provedení |  |  |
|  |  |  | s normální přírubou | IM 30.. | (B5) |
|  |  |  | s malou přírubou | IM 36.. | (B14) |
| - | AKM | - | stroje patkopřírubové |  |  |
|  |  |  | s normální přírubou | IM 20.. | (B35) |
|  |  |  | s malou přírubou | IM 21.. | (B34) |
| - | rozsah výšek osy od H = 71 do H = 200mm, |
| - | rozsah výkonů od 0,25 do 37kW, |
| - | počty pólů 2p = 2, 4, 6 a 8, |
| - | rozsah napětí od 120V do 690V, |
| - | kmitočty | 50 a 60Hz pro síťové napájení, |
|  |  | 25 až 70Hz pro napájení z frekvenčního měniče, |
| - | normální teplota okolí | od -20 do +40°C, |
| - | speciální teplota okolí | od -20 do +60°C, |
|  |  | od -40 do +40 (příp. +60) °C, |
|  |  | od -50 do +40 (příp. +60) °C, |
| - | možnost dalších konstrukčních tvarů IM, jeden nebo dva volné konce hřídele případně i s odchylnými rozměry, stříška pro svislou pracovní polohu, volný konec nahoru atd., |
| - | možnost vestavby PTC termistorů (tři v serii) na různé teploty, |
| - | možnost vestavby antikondenzačních topných těles, |
| - | přídavné hřídelové těsnění (gufero), |
| - | olejotěsná příruba |
| - | krytí IP 54, IP 55 |
| - | chlazení IC 411 (ventilátor na hřídeli pod ochranným krytem), |
| - | jedna nebo dvě kabelové vývodky (stíněné, nestíněné) |
| - | tři až šest jednopólových průchodek, vícenásobné průchodky BARTEC a GENERI, |
| - | provedení motorů s pevným závěrem d (motor i svorkovnice). |

  - Základní provedení motorů

Nevýbušný asynchronní motor s kotvou nakrátko, litinová žebrovaná kostra a štíty, litinová skříň svorkovnice, ventilátor a výkonový štítek ze slitiny hliníku, patkový IM 1001 (IM B3) s jedním volným koncem hřídele s rozměry dle katalogu, tři připojovací svorky (průchodky), jedna kabelová vývodka s předepsaným těsnicím kroužkem, spojení vinutí do hvězdy Y (H71 až 100) nebo do trojúhelníka D (H112 až H200), napájecí napětí sinusové 3x 400V, 50Hz, trvalé zatížení S1, nadmořská výška do 1 000m, teplota okolí od -20 do +40°C, izolační systém tř. F, prostředí s relativní vlhkostí vzduchu do 95% při 25°C, typ ochrany d [pevný závěr (motor i svorkovnice)], teplotní třída T4, vyvážení stupně A.

Přehled hlavních technických parametrů uvádí tabulka T3.

Tabulka T3 – Nevýbušné asynchronní motory nakrátko

| Velikost | Pn | Nn | Mn | In | η | cos φ | Iz/In | Mz/Mn | Mmax/Mn | J | Hmotnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 380V | 400V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kW | min-1 | Nm | A | A | % | - | - | - | - | kgm2 | kg |
| 3 000 min-1 synch. (2p = 2) |
| 71MK | 0,37 | 2800 | 1,26 | 0,95 | 0,9 | 72,0 | 0,83 | 4,7 | 2,2 | 2,1 | 0,0004 | 14 |
| 71M | 0,55 | 2800 | 1,90 | 1,3 | 1,3 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 2,4 | 2,3 | 0,0005 | 15 |
| 80MK | 0,75 | 2850 | 2,50 | 1,8 | 1,7 | 75,0 | 0,85 | 5,3 | 2,0 | 2,6 | 0,0010 | 19 |
| 80M | 1,10 | 2825 | 3,72 | 2,5 | 2,3 | 78,0 | 0,87 | 5,3 | 2,1 | 2,6 | 0,0012 | 20 |
| 90LK | 1,50 | 2870 | 5,00 | 3,3 | 3,2 | 79,0 | 0,87 | 6,1 | 2,2 | 2,7 | 0,0021 | 27 |
| 90L | 2,20 | 2865 | 7,30 | 4,7 | 4,5 | 81,0 | 0,88 | 6,0 | 2,5 | 2,7 | 0,0026 | 29 |
| 100L | 3,00 | 2850 | 10,10 | 6,2 | 5,9 | 81,0 | 0,90 | 6,7 | 3,0 | 3,2 | 0,0043 | 38 |
| 112M | 4,00 | 2870 | 13,30 | 8,5 | 8,0 | 82,5 | 0,87 | 6,8 | 2,0 | 2,5 | 0,0070 | 55 |
| 132SK | 5,50 | 2890 | 18,20 | 11,5 | 11,0 | 83,0 | 0,87 | 5,8 | 1,8 | 2,4 | 0,012 | 76 |
| 132S | 7,50 | 2900 | 24,70 | 15,5 | 14,5 | 85,0 | 0,87 | 6,0 | 2,0 | 2,5 | 0,015 | 81 |
| 160MK | 11,00 | 2915 | 36,00 | 22,5 | 21,0 | 86,4 | 0,87 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 0,032 | 115 |
| 160M | 15,00 | 2920 | 49,10 | 29,5 | 28,0 | 88,2 | 0,88 | 5,6 | 2,1 | 2,2 | 0,043 | 130 |
| 160L | 18,50 | 2920 | 60,50 | 36,0 | 34,0 | 89,4 | 0,88 | 6,3 | 2,5 | 2,5 | 0,052 | 150 |
| 1 500 min-1 synch. (2p = 4) |
| 71MK | 0,25 | 1360 | 1,76 | 0,81 | 0,75 | 64,0 | 0,73 | 3,4 | 1,9 | 1,9 | 0,0006 | 13 |
| 71M | 0,37 | 1360 | 2,60 | 1,1 | 1,05 | 65,0 | 0,77 | 3,1 | 1,8 | 1,7 | 0,0008 | 15 |
| 80MK | 0,55 | 1390 | 3,80 | 1,5 | 1,45 | 72,0 | 0,77 | 4,2 | 1,8 | 1,9 | 0,0013 | 19 |
| 80M | 0,75 | 1380 | 5,20 | 2,0 | 1,9 | 72,0 | 0,79 | 3,9 | 1,6 | 1,9 | 0,0016 | 20 |
| 90LK | 1,1 | 1410 | 7,40 | 2,8 | 2,7 | 73,0 | 0,80 | 4,6 | 2,0 | 2,4 | 0,0035 | 27 |
| 90L | 1,5 | 1410 | 10,2 | 3,6 | 3,4 | 77,0 | 0,82 | 4,8 | 2,3 | 2,3 | 0,0044 | 28 |
| 100LK | 2,2 | 1440 | 14,6 | 5,1 | 4,8 | 80,0 | 0,82 | 6,2 | 2,4 | 2,6 | 0,0088 | 39 |
| 100L | 3 | 1435 | 20,0 | 6,7 | 6,5 | 81,0 | 0,82 | 5,9 | 2,2 | 2,6 | 0,0109 | 41 |
| 112M | 4 | 1430 | 26,7 | 9,0 | 8,5 | 82,0 | 0,83 | 6,5 | 2,5 | 2,9 | 0,016 | 59 |
| 132S | 5,5 | 1455 | 36,1 | 12 | 11,5 | 85,0 | 0,82 | 6,8 | 2,2 | 3,0 | 0,029 | 80 |
| 132M | 7,5 | 1455 | 49,2 | 16 | 15,5 | 85,5 | 0,83 | 6,8 | 2,2 | 3,0 | 0,037 | 91 |
| 160M | 11 | 1455 | 72,2 | 23 | 21,5 | 87,7 | 0,83 | 5,9 | 2,5 | 2,5 | 0,078 | 120 |
| 160L | 15 | 1460 | 98,1 | 31 | 29,5 | 88,6 | 0,83 | 6,5 | 2,9 | 2,8 | 0,108 | 145 |
| 1 000 min-1 synch. (2p = 6) |
| 80MK | 0,37 | 910 | 3,90 | 1,15 | 1,1 | 65,5 | 0,73 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 0,0018 | 19 |
| 80M | 0,55 | 910 | 5,80 | 1,7 | 1,6 | 66,0 | 0,75 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | 0,0025 | 20 |
| 90LK | 0,75 | 940 | 7,60 | 2,2 | 2,1 | 72,0 | 0,73 | 3,9 | 1,9 | 2,0 | 0,0042 | 26 |
| 90L | 1,1 | 935 | 11,2 | 3,1 | 2,9 | 74,0 | 0,75 | 4,1 | 2,0 | 2,2 | 0,0063 | 29 |
| 100L | 1,5 | 940 | 15,2 | 4,0 | 3,9 | 76,0 | 0,73 | 4,9 | 2,2 | 2,3 | 0,0098 | 37 |
| 112M | 2,2 | 945 | 22,2 | 5,7 | 5,4 | 77,0 | 0,76 | 5,0 | 2,3 | 2,3 | 0,020 | 53 |
| 132S | 3 | 970 | 29,5 | 7,8 | 7,3 | 82,0 | 0,72 | 6,3 | 2,2 | 2,9 | 0,035 | 77 |
| 132MK | 4 | 975 | 39,2 | 9,5 | 9,2 | 85,0 | 0,74 | 7,0 | 2,5 | 3,0 | 0,045 | 88 |
| 132M | 5,5 | 970 | 54,1 | 13 | 12,5 | 84,5 | 0,76 | 6,5 | 2,5 | 2,9 | 0,055 | 96 |
| 160M | 7,5 | 965 | 74,2 | 17 | 16 | 85,8 | 0,78 | 5,1 | 2,3 | 2,4 | 0,103 | 120 |
| 160L | 11 | 960 | 109 | 24 | 23 | 87,0 | 0,79 | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 0,137 | 145 |
| 7500 min-1 synch. (2p = 8) |
| 90LK | 0,55 | 700 | 7,50 | 2,0 | 1,95 | 65,0 | 0,63 | 3,3 | 2,0 | 2,2 | 0,0063 | 29 |
| 90L | 0,75 | 695 | 10,3 | 2,7 | 2,6 | 67,0 | 0,62 | 3,3 | 2,0 | 2,2 | 0,0063 | 30 |
| 100L | 1,1 | 690 | 15,2 | 3,2 | 3,1 | 72,0 | 0,71 | 3,6 | 1,8 | 2,1 | 0,0098 | 37 |
| 112M | 1,5 | 700 | 20,5 | 4,5 | 4,2 | 74,0 | 0,69 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 0,020 | 55 |
| 132S | 2,2 | 725 | 29,0 | 6,0 | 5,7 | 81,0 | 0,69 | 5,5 | 2,0 | 2,6 | 0,035 | 76 |
| 132M | 3 | 725 | 39,5 | 7,7 | 7,3 | 83,0 | 0,71 | 5,5 | 2,1 | 2,6 | 0,045 | 87 |
| 160MK | 4 | 725 | 52,7 | 9,5 | 9 | 84,3 | 0,76 | 5,1 | 1,8 | 2,5 | 0,082 | 110 |
| 160M | 5,5 | 725 | 72,4 | 13,0 | 12,5 | 83,8 | 0,76 | 5,2 | 1,9 | 2,6 | 0,103 | 115 |
| 160L | 7,5 | 725 | 98,8 | 17,5 | 16,5 | 85,0 | 0,76 | 5,5 | 2,1 | 2,7 | 0,137 | 140 |

  - Klasifikace nevýbušných motorů

Motory řady A.M mohou pracovat v zařízeních skupiny I a II, kategorie M2 a 2G, skupina plynů IIB+vodík a IIC, teplotní třída T4 a T5, ZONE 1 a ZONE 2, viz tabulka T4.

Tabulka T4 – Klasifikace motorů řady A.M

| Výška osy H [mm] | 71 až 132 | 160 až 200 |
| --- | --- | --- |
| Základní provedení | II 2G Ex d IIC T4 | II 2G Ex IIB+H2 T4 |
| Speciální provedení | II 2G Ex d IIC T5 I M2 Ex d I | II 2G Ex IIB+H2 T5 I M2 Ex d I |

  - Speciální provedení motorů

    - Napájení z frekvenčních měničů

Motory jsou povinně dovybaveny

| - | tři PTC termistory spojené v sérii, teplota 140°C pro třídu T4 nebo 100°C pro třídu T5, |
| --- | --- |
| - | vícenásobná průchodka pro spojení vnitřního prostoru motoru a prostoru svorkovnice, |
| - | zesílený izolační systém, |
| - | dvě kabelové vývodky se svorkou pro připojení stínění kabelového vodiče (silový a signální) |
| - | přídavný štítek „Motor je vybaven termistory 140°C pro provoz s frekvenčním měničem 25 až 70Hz“. |

    - Vybavení termistory

Motory napájené ze sítě mohou být rovněž vybaveny PTC termistory, vybavovací teplota dle požadavku, obvykle 155°C.

Stíněné vývodky nejsou potřebné.

    - Speciální teplota okolí

Pro teploty okolí nad +40 do +60°C nebo pro nadmořskou výšku nad 1000m musí mít motor tři PTC termistory 140°C (T4) nebo 100°C (T5) a vícenásobnou průchodku.

Kabelové vývodky nemusí být stíněné.

Pro teploty okolí pod -20°C do -50°C musí být odlišné kabelové vývodky typu CMP a ložiska s tukovou náplní do nízkých teplot.

    - Provedení motorů pro zařízení skupiny I (doly)

Motory nemají žádné zvenku přístupné dílce ze slitin hliníku. Ventilátor je litinový, výkonový štítek a další informační štítky jsou z nerezu.

    - Provedení motorů pro prašné prostředí, skupina II, kategorie 2D, ZONE 21 a ZONE 22

Motory řady A.M projektované pro skupinu II, kategorii 2G (plyny) lze konstrukčně upravit na kategorii 2D (prach). Nutno zopakovat certifikační zkoušky a vystavit příslušný certifikát. Všechny vícenáklady hradí odběratel.

  - Průchodky

Běžně se používají certifikované jednopólové průchodky výroby EM Brno.

| Výška osy H [mm] | Typ | Svorník se závitem | Jmenovitý proud [A] |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 až 132 | 25.1 | M5 | 25 |
| 160 | 63.1 | M6 | 63 |
| 180 až 200 | 100.2 | M8 | 100 |

Certifikát FTZÚ 06 ATEX 0041U, platnost do 30.11.2011.

| Klasifikace | I M2 Ex de I |
| --- | --- |
|  | II 2G Ex de IIC |

Pro speciální případy se používají

- čtyřpólové průchodky BARTEC 07-9304-H046/30

- šestipólové průchodky BARTEC 07-9304-H066/30

  - Kabelové těsnicí kroužky

Základní rozměry těsnicích kroužků jsou přiřazeny k výškám osy motorů. Odchylné rozměry lze volit dle tabulky T5. Přípustný průměr kabelu je na povrchu kroužku vyznačen.

Tabulka T5 – Rozměry těsnicích kroužků

| Výška osy H [mm] | Základní rozměr kabelu | Speciální rozměr kabelu |
| --- | --- | --- |
| 71 až 100 | 13 – 16 | 9 – 12 | 17 – 20 |  |
| 112 a 132 | 17 – 20 | 13 – 16 | 21 – 24 | 25 – 28 |
| 160 až 200 | 23 – 26 | 19 – 22 | 27 – 30 | 31 – 35 |

Jiné rozměry kroužků nejsou dostupné.

  - Antikondenzační topná tělesa

Motory umožňují vestavbu topných těles, která jsou nabalena na vnějším obvodu čel statorového vinutí. Účelem je omezení kondenzace vody při dlouhodobé odstávce nebo mírný předehřev motoru před uvedením do chodu při velmi nízkých teplotách.

Provozovatel musí zajistit odpojení těles před spuštěním motoru.

Napájení těles je jednofázové 230V, 50Hz.

Výkony těles

| Výška osy H [mm] | 71 – 100 | 112 – 160 | 180 – 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Výkon [W] | 2x25 | 2x50 | 2x100 |

  - Přehled platných certifikátů řady A.M

| Typová velikost | Certifikát | Platnost do |
| --- | --- | --- |
| 071 | FTZÚ 06 ATEX 0137 | 28.02.2012 |
| 080 | FTZÚ 06 ATEX 0138 | 28.02.2012 |
| 090 | FTZÚ 06 ATEX 0139 | 31.05.2012 |
| 100 | FTZÚ 06 ATEX 0215 | 31.05.2012 |
| 112 | FTZÚ 06 ATEX 0140 | 30.06.2012 |
| 132 | FTZÚ 06 ATEX 0216 | 31.05.2012 |
| 160 | FTZÚ 06 ATEX 0217 | 31.08.2012 |
| 180 | FTZÚ 07 ATEX 0127 | rozpracováno |
| 200 | FTZÚ 07 ATEX 0128 | rozpracováno |
| Průchodky 25.1, 63.1, 100.2 | FTZÚ 06 ATEX 0041U | 30.11.2011 |
| Oznámení o zabezpečování jakosti | FTZÚ 02 ATEX Q 001 | Dodatek č.1 platný do 15.02.2008 |

  - Stupeň vibrací – ČSN EN 60034 – 14, vydání 2.

Přesnost vyvážení rotoru se posuzuje měřením stupně vibrací obvykle ve třech navzájem kolmých směrech na obou ložiskových štítech co nejblíže ložisku.

Motor je pružně uložen vodorovně na pryžové podložce, s půlperem v drážce volného konce (případně s dalším půlperem u druhého volného konce).

Měří se při chodu motoru naprázdno. Posuzuje se velikost vibrací při jmenovitých otáčkách (jednootáčkové stroje) nebo při napájení z frekvenčních měničů v celém rozsahu otáček.

Stupeň vibrací se do 30.11.2006 posuzoval dle 1. vydání uvedené normy, stupně N (normální přesnost), R (zvýšená přesnost) a S (vysoká přesnost). Od 1.12.2006 se zavádějí pouze dva stupně A (normální, dříve N) a B (zvýšená, dříve R). Srovnání přípustných hodnot nejčastěji měřené rychlosti vibrací v mm/s uvádí tabulka T6.

Tabulka T6 – Přípustné hodnoty rychlosti vibrací v [mm/s] při pružném uložení motoru

| Výška osy [mm] Stupeň vibrací | 56 ≤ H ≤ 132 | 132 < H ≤ 280 | H > 280 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 1,6 | 2,2 | 2,8 |
| (N) | (1,8) | (2,8) | (3,5) |
| B | 0,7 | 1,1 | 1,8 |
| (R) | (0,71 až 1,12) | (1,12 až 1,8) | (1,8 až 2,8) |
| (S) | (0,45 až 0,71) | (0,71 až 1,12) | (1,12 až 1,8) |

V závorce jsou uvedeny hodnoty dle dnes již neplatného 1. vydání normy

Nové vydání normy klade výrazně větší požadavky na přesnost vyvažování rotoru.

- Závěr

Článek podává informaci o asynchronních motorech určených pro práci v prostředích s nebezpečím výbuchu výrobce EM Brno. Doplněny jsou údaje o klasifikaci prostředí s výbušnou atmosférou a o způsobech ochrany motorů proti nebezpečí výbuchu.

Uveden je přehled platných certifikátů ATEX včetně upozornění na některé konstrukční zvláštnosti motorů z hlediska plnění požadavků směrnice Evropského společenství 94/9/ES.

- Literatura

ČSN EN 60079-0 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

ČSN EN 60034-14 Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56mm

ČSN EN 1127-1 Výbušná prostředí

Kulda, V.: Asynchronní motory v prostředí s nebezpečím výbuchu. ELEKTRO (2000),

číslo 7-8.

Werner, K.: ATEX – Richtlinie in der Praxis. Prospekt fy Hübner AG, Berlin, BRD.

ATEX and its implications for ZONE 2 protection. Control Engineering Europe, September 2002.

ATEX Coding. Prospekt FTZÚ Ostrava – Radvanice

Certifikáty FTZÚ 06 ATEX 0137 a další pro asynchronní motory řady A.M,

výrobce EM Brno s.r.o.

Výrobce elektromotorů řady A.M:

EM Brno s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno

Česká republika

Tel. 00421 548 427 421

Fax 00421 548 216 336

E-mail: ou@embrno.cz

www.embrno.cz